## Slide 1: Ingénierie Inverse des Protocoles (PRE) : Extraction de Sous-messages dans les Protocoles de Communications Industrielles
Preuve de concept
Anass BELLA

## Slide 2: I. Contexte & Problématique
Constat
IIOT (Internet industriel des Objets)
  Divers dispositifs, qui peuvent utiliser une variété de protocoles de communication
  Certains sont inconnues
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Retrouver les formats des protocoles de communication inconnues
Notes: - L'Internet Industriel des Objets (IIoT) révolutionne la manière dont les dispositifs et les processus industriels interagissent, en favorisant une approche de fabrication intelligente.
-PRE peut être pertinement car certains protocoles de communications peuvent être inconnus du fait que l’appareil utiliser est anciens ou plus commercialisé

## Slide 3: I. Contexte & Problématique
Constat
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Retrouver les formats des protocoles de communication inconnues
Dispositif 1
Dispositif 2
07 00 07
02 01 00
00 0c 00
02 22 11
ff 09 00
34 00 01
Message
paquet
Notes: - Ces messages ne nous interesse pas dans le contexte de l’IOT car il n’y a d’informations liée à l’interaction entre objet

## Slide 4: I. Contexte & Problématique
Constat
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Retrouver les formats des protocoles de communication inconnues
Dispositif 1
Dispositif 2
03 00 00 3d 02 f0 80 … … 03 c0 02
02 22 11
ff 09 00
34 00 01
Message étendu
Matérialisation des interactions entre objets
02 02 01
Notes: En faite les interactions entre objets se matérialisent à travers des messages étendus

## Slide 5: I. Contexte & Problématique
Constat
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Retrouver les formats des protocoles de communication inconnues
  Problématique majeur  Extraction des sous message à travers des messages étendus
00 08 43 4c 57 4e 4a 73 4f 52 ff 09 …. 6a 35 64 57 76 53 79 54 ff 09
Message étendu
Sous message – segment 1
Sous message – segment N
Sous message – segment N-1
Notes: les interactions entre objets se matérialisent à travers des messages étendus

## Slide 6: I. Contexte & Problématique
Constat
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Problématique majeur  Extraction des sous message à travers des messages étendus
  Pourquoi ?
00 08 43 4c 57 4e 4a 73 4f 52 ff 09 …. 6a 35 64 57 76 53 79 54 ff 09
Message étendu
Sous message – segment 1
Sous message – segment N
Sous message – segment N-1
cmd1
Cmd N-1
cmd N
Exemple cmd:
- Start
- Stop
- Setup
…
Notes: Les sous messages traduisent des commande réalisés entre dispositifs industriels

## Slide 7: I. Contexte & Problématique
Constat
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Problématique majeur  Extraction des sous message à travers des messages étendus
  Pourquoi ?
00 08 43 4c 57 4e 4a 73 4f 52 ff 09 …. 6a 35 64 57 76 53 79 54 ff 09
Message étendu
Sous message – segment 1
Sous message – segment N
Sous message – segment N-1
cmd1
Cmd N-1
cmd N
Exemple cmd:
- Start
- Stop
- Setup
…
Pas tous les messages étendus présente des structure de sous message
Notes: Les sous messages traduisent des commande réalisés entre dispositifs industriels

## Slide 8: I. Contexte & Problématique
Constat
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Problématique majeur  Extraction des sous message à travers des messages étendus
  Pourquoi ?
    Exemple réel – protocole de communication industriel S7
Figure 1: Encapsulation du protocol S7 (siemens)
Notes: Les sous messages traduisent des commande réalisés entre dispositifs industriels

## Slide 9: I. Contexte & Problématique
Constat
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Problématique majeur  Extraction des sous message à travers des messages étendus
  Pourquoi ?
    Exemple réel – protocole de communication industriel S7
Figure 1: Encapsulation du protocole S7 – Exemple d’un message
S7 ⊂ COTP ⊂ TCP
  La récupération des messages étendu se fait à l’aide du module [TCP] de scapy
Notes: Les sous messages traduisent des commande réalisés entre dispositifs industriels

## Slide 10: I. Contexte & Problématique
Constat
PRE (Protocol Reverse Engineering)
  Problématique majeur  Extraction des sous message à travers des messages étendus
  Pourquoi ?
    Exemple réel – protocole de communication industriel S7
Figure 2: Analyse d’un message étendu avec Wireshark
Sous message – segment 1
Sous message – segment 3
Sous message – segment 2
Setup communication
Setup communication
Envoie des informations de contrôle (gestion de co)
Message étendu
Notes: On récupère un message d’un paquet quelconque contenant un message étendu avec une structure de sous message

## Slide 11: II. Objectif
00 08 43 4c 57 4e 4a 73 4f 52 ff 09 …. 6a 35 64 57 76 53 79 54 ff 09
Message étendu
Sous message – segment 1
Sous message – segment N
Sous message – segment N-1
cmd1
Cmd N-1
cmd N
Objectif de l’article
Développer un méthode afin d’extraire ces sous messages
  Methode SEIP: Sub-messages Extraction for Industrial control Protocol
    5 Étapes
Notes: Les sous messages traduisent des commande réalisés entre dispositifs industriels

## Slide 12: III. Méthode SEIP
1. Collecte des données
3 sources open-sources (github)
  Paquets de données de divers protocoles de communications industriels
  Correction : Création d’une fonction pour extraire/parser toutes les données disponibles de manière open source.
  Seulement une partie des données a été trouvée.
Figure 3: Extraits des messages issus du protocole de communication S7 utilisés dans l’article
Message étendu contenant une structure de sous messages
Message étendu sans structure de sous messages
Notes: Les sous messages traduisent des commande réalisés entre dispositifs industriels

## Slide 13: III. Méthode SEIP
1. Collecte des données
3 sources open-sources (github)
  Paquets de données de divers protocoles de communications industriels
  Correction : Création d’une fonction pour extraire/parser toutes les données disponibles de manière open source.
  Seulement une partie des données a été trouvée.
Figure 3: Extraits des messages issus du protocole de communication S7 utilisés dans l’article
Les sous messages sont soulignés
Message étendu sans structure de sous messages
Message étendu contenant une structure de sous messages
Notes: L’article s’appuie dans chaque partie sur un des message données pour illustré un algorithme qui compose la méthode SEIP.Ainsi il est nécessaire d’avoir les mêmes données de l’articlepour que je puisse valider mon code à chaque étape

## Slide 14: III. Méthode SEIP
1. Collecte des données
3 liens open source (github)
  Paquets de données de divers protocoles de communications industriels
  Correction : Création d’une fonction pour extraire/parser toutes les données disponibles de manière open source.
  Seulement une partie des données a été trouvée.
     Création d’un fichier texte contenant uniquement les données de l’article
Figure 3: Extraits des messages issus du protocole de communication S7 utilisés dans l’article
Les sous messages sont soulignés
Message étendu sans structure de sous messages
Message étendu contenant une structure de sous messages
Notes: L’article s’appuie dans chaque partie sur un des message données pour illustré un algorithme qui compose la méthode SEIP.Ainsi il est nécessaire d’avoir les mêmes données de l’articlepour que je puisse valider mon code à chaque étape

## Slide 15: III. Méthode SEIP
2.1 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par l’entropie
On base sur fonction d’entropie:
  Mesure à quel point l’octet à la position bx diffère parmi tous les messages
    Exemple: H(b0) = 0
Figure 4: message1 et 2 issus du protocole de communication S7 utilisés dans l’article
bx= 11
bx= 0
bx= 21

## Slide 16: III. Méthode SEIP
2.1 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par l’entropie
Entropie modifié pour tous les messages
Entropie modifié pour le message 9
22
33
33
22
Notes: j'ai fait l'hypothèse que $θ_h$ était fixé à 80%. Ainsi, la condition est la suivante : on parcourt les octets de tous les messages et on examine à partir de quel octet, 80% des messages ne contiennent pas l'octet $b_x$. On trouve $b_x$ égal à 22

## Slide 17: III. Méthode SEIP
2.1 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par l’entropie
Entropie modifié pour tous les messages
Entropie modifié pour le message 9
Remarques:
Utilisation d’un seuil non spécifié: θℎ
  Fixée à 80%
Même résultat
22
33
33
22
Remarques:
ODG différents  H(mi) ?
Utilisation d’un seuil non spécifié: θℎ1 - θℎ2
  Fixée à 15-20%
Bons résultats malgré ODG
Notes: j'ai fait l'hypothèse que $θ_h$ était fixé à 80%. Ainsi, la condition est la suivante : on parcourt les octets de tous les messages et on examine à partir de quel octet, 80% des messages ne contiennent pas l'octet $b_x$. On trouve $b_x$ égal à 22
Reproductible.
H(mi) – pas définit

## Slide 18: III. Méthode SEIP
2.1 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par l’entropie
On base sur fonction d’entropie:
Bonne méthode mais ne convient pas pour tous les messages longs:
Remarques:
Erreur  34
Messages longs:
  L _message > Lmoy_des_messages
  (Lmessage-Lmoy)**2 > V(Longueur des messages
 Reproductible
/27/
Figure 5: entropie modifiée pour le message m8
34
Notes: Pour m9: message long ça fonctionne bien mais pour d’autre message ça peut moins bien marcher

## Slide 19: III. Méthode SEIP
2.2 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par fonction l’autocorrélation (ACF)
On base sur fonction ACF:
bx= 33
bx= 81
Notes: On pourra trouver la position du premier mais aussi du dernier sous messages !

## Slide 20: III. Méthode SEIP
2.2 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par fonction l’autocorrélation (ACF)
On base sur fonction ACF:
bx= 33
bx= 81
02 06 51 e2 80 22 07 00 02 03
Le résultat est aussi trouver lorsque des octets « sans structure de sous messages » sont ajoutés
Notes: On pourra trouver la position du premier mais aussi du dernier sous messages !

## Slide 21: III. Méthode SEIP
2.2 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par fonction l’autocorrélation (ACF)
Création de la matrice d’autocorrélation pour le message 9:
bx= 33
bx= 81
02 06 51 e2 80 22 07 00 02 03
Équations:
Figure 6: acf matrix (article)
Notes: On vérifie si on peut retrouver le même résultat par l’ACF

## Slide 22: III. Méthode SEIP
2.2 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par fonction l’autocorrélation (ACF)
Création de la matrice d’autocorrélation pour le message 9:
02 06 51 e2 80 22 07 00 02 03
Figure 7: acf matrix avec fenêtres glissantes
Figure 8: acf matrix sans fenêtres glissantes
Figure 6: acf matrix (article)
Notes: On vérifie si on peut retrouver le même résultat par l’ACF

## Slide 23: III. Méthode SEIP
2.2 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par fonction l’autocorrélation (ACF)
Création de la matrice d’autocorrélation pour le message 9:
02 06 51 e2 80 22 07 00 02 03
Figure 9: acf matrix avec fenêtres glissantes
Figure 6: acf matrix (article)
Remarques:
Résultat différent  (81,81)
  Seulement la position du dernier octet
Même ODG
Notes: On vérifie si on peut retrouver le même résultat par l’ACF

## Slide 24: III. Méthode SEIP
2.2 Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par fonction l’autocorrélation (ACF)
Création de la matrice d’autocorrélation pour le message 9:
02 06 51 e2 80 22 07 00 02 03
Figure 10: acf matrix avec fenêtres glissantes
Figure 6: acf matrix (article)
Remarques:
Résultat différent  (29,29)
Si 99%  90%  (29,78)
 Non reproductible
Notes: On vérifie si on peut retrouver le même résultat par l’ACF

## Slide 25: III. Méthode SEIP
2. Trouver la position du premier octet du premier sous message – Par l’entropie
Dans mon cas:
  On utilisera la fonction d’entropie pour trouver la position du première octet du sous message:

## Slide 26: III. Méthode SEIP
3. Récupération du Template (ou modèle) initial
Etape 2
Etape 3
Template t initial pour trouver la segmentation:

## Slide 27: III. Méthode SEIP
On utilise l’ACF:
3. Récupération du Template (ou modèle) initial
Etape 3
k*= 4
message9
message9

## Slide 28: III. Méthode SEIP
On utilise l’ACF:
3. Récupération du Template (ou modèle) initial
k*= 4
Hypothèses omises:
On fixe à 0 les valeurs d’ACF >=1
On prend en compte que la moitié des valeurs (symétrie)
  Ça expliquerait pourquoi sur l’article seulement la moitié des valeurs sont représentées
message9
Figure 11.1: ACF(k) pour le message 9

## Slide 29: III. Méthode SEIP
On utilise l’ACF:
3. Récupération du Template (ou modèle) initial
k*= 4
Figure 11.1: ACF(k) pour le message 9
Hypothèses omises:
On fixe à 0 les valeurs d’ACF >=1
On prend en compte que la moitié des valeurs (symétrie)
  Ça expliquerait pourquoi sur l’article seulement la moitié des valeurs sont représentées
message9
Figure 11.2: ACF(k) pour le message 9

## Slide 30: III. Méthode SEIP
On utilise l’ACF:
3. Récupération du Template (ou modèle) initial
k*= 4
Figure 11.3: ACF(k) pour le message 9 (Article)
message9
Figure 11.2: ACF(k) pour le message 9
Remarques:
ODG différent
Résultat trouvée  k* = 4
 Non Difficilement reproductible

## Slide 31: III. Méthode SEIP
4. Segmentation - par itération de modèle (ou template)
Etape 2: bx =33
Etape 3: Template initial
Etape 4: Segmentation
S1*
S2*
S3*

## Slide 32: III. Méthode SEIP
Algorithme de Needleman-Wunsch
Aligment de deux séquences
4. Segmentation - par itération de modèle (ou template)
Etape 4: Segmentation
Initialisation
Etape 2: bx =33
Etape 3: Template initial
Segmentation S
S1*
S2*
S3*
s1
s2
s3
≠?
S1*
S2*
S3*

## Slide 33: III. Méthode SEIP
4. Segmentation - par itération de modèle (ou template)

## Slide 34: III. Méthode SEIP
4. Segmentation - par itération de modèle (ou template)
Remarques:
Implémentation réussie: résultats intermédiaires ont été retrouvés
  Reproduction de la segmentation obtenue avec le modèle initial pour le message 2
  Reproduction de l’itération d’un modèle du message 2 afin d’avoir la bonne segmentation
Choix des paramètres important
  (-) Ralentir l’obtention de la segmentation
  (-) Créer un segmentation décalée
 Non Difficilement Reproductible
Paramètres
[pg]
[P[bi,bj]]
Paramètres
[pg]
[P[bi,bj]]
Notes: L’algo NW utilisé deux fois c’est le cœur de la méthode SEIP, on présente comment il fonctionne

## Slide 35: III. Méthode SEIP
4. Segmentation - par itération de modèle (ou template)
Aglorithle NW – Impact des paramètres
Figure 12: Initialisation matrice NW
Contrôle le nombre de gap possible initialement
Contrôle le nombre de gap possible après les premières itérations
Notes: NW utilisé deux fois – C’est le cœur Utiliser en biologie pas détaillé dans l’article mais dans la référence oui
- Trées utilisé en biologie pour les séquence de protéine notamment.

## Slide 36: III. Méthode SEIP
4. Segmentation - par itération de modèle (ou template)
Aglorithle NW – Impact des paramètres
Figure 12: Initialisation matrice NW
Contrôle le nombre de gap possible initialement
Contrôle le nombre de gap possible après les premières itérations
P[bi,bj]
Figure 13: matrice NW*
c1 --- 02 ff c2
c2 02 00 -- 00
Sequences alignées
Notes: NW utilisé deux fois – C’est le cœur Utiliser en biologie pas détaillé dans l’article mais dans la référence oui
- Trées utilisé en biologie pour les séquence de protéine notamment.

## Slide 37: III. Méthode SEIP
5. Crtière d’évaluation SAMS (Sub-message Alignment Matching Score)
Offset penalty: SAMS ↘ ∝ Décalage de la position des segments trouvés par rapport à la position réelle des segment ?
Offset penalty: SAMS ↘ ∝ Est que l’octet à une position donnée est le bon ?
Offset penalty: SAMS ↘ ∝ (Nb segments réels – Nb segment trouvés)
Figure 14: SAMS score

## Slide 38: III. Méthode SEIP
5. Crtière d’évaluation SAMS (Sub-message Alignment Matching Score)
Remarques:
Le critère est calculé pour chaque groupe de messages
  Les groupes sont fait en fonction de leur commande S7 associée
Il faut récupérer toutes les segmentations réelles (non effectué)
Application de SAMS seulement sur quelques messages de l’article
 Non Difficilement Reproductible
Figure 15: SAMS score

## Slide 39: III. Méthode SEIP
5. Crtière d’évaluation SAMS (Sub-message Alignment Matching Score)
 Pour m1:  Le résultat à été correctement trouvée ( SAMS: 1)
Pour m7:  Une segmentation à été trouvée alors qu'il n'y en a pas réellement ( SAMS: : -0.0 )
Pour m8  Un segment en plus du nombre de segment réelle à été trouvée ( SAMS: 0)
Pour m9  très peu de segments trouvée et d'autres sont décalé de plusieurs octet ( SAMS: 0.017)
 Non Difficilement Reproductible
Figure XX: SAMS score

## Slide 40: IV. Conclusion
5. Conclusion article
Premières essais d'ingénierie inverse sur les protocoles industriels.
Des améliorations sont nécessaires pour accroître la précision des opérations.
L'implémentation des algorithmes de programmation dynamique (dans les références) et de PMSA (dans l’article) est bien détaillée, facilitant la reproductibilité des étapes sur un message.
La méthode reste floue quant à la détermination de la position du premier octet du premier sous-message, nécessitant des hypothèses pour obtenir des résultats similaires.
  L'attention portée à cette partie aurait dû être plus approfondie en raison de son rôle crucial dans l'efficacité globale de la méthode.

## Slide 41: Entropie
Notes: Les sous messages traduisent des commande réalisés entre dispositifs industriels

## Slide 43
Segmentation S
Algorithme de Needleman-Wunsch (NW)
Aligment de deux séquences
s1
s2
s3
≠?
S1*
S2*
S3*
Progressive multiple sequence
alignment algorithm
(PMSA)
Itération du Template
Initialisation